PRESSEINFORMATION

Nr. 038/FY2013, Juni 2013

LUMIX G 20mm / F1.7 II ASPH. – lichtstarkes Pancake im neuen, modernisierten Design

Diesen Pressetext und Pressefotos (downloadfähig mit 300 dpi) finden Sie im Internet unter www.presse.panasonic.de

Anschläge: 1.712

Panasonic präsentiert eines der meistverkauften MFT-Objektive im neuen kompakten Metall-Gewand und mit geringerem Gewicht.

Hamburg 2013 – Mit dem neuen LUMIX G 20mm / F1,7 II ASPH. präsentiert Panasonic eines der meist verkauften Micro-Four-Thirds Objektive im neuen Gewand. Das neue Pancake im hochwertigen Metall-Design und mit geringerem Gewicht von 87g folgt ab Juli auf das bisherige 1,7/ 20mm-Pancake mit 100g unter Beibehaltung seiner Abmessung von 6,3cm x 2,5cm und seiner beachtlichen Abbildungsleistung. Mit 20mm-Festbrennweite (entsprechend 40mm KB) und einem leichten Weitwinkel-Charakter empfiehlt es sich für vielseitige Einsätze wie Street Photography sowie Landschafts- und Innenaufnahmen. Die hohe Lichtstärke von f/1,7 erweitert den  Einsatzspielraum unter schlechten Lichtverhältnissen und ermöglicht so den gestalterischen Umgang mit der Schärfentiefe.

Die aufwändige optische Konstruktion besteht aus 7 Linsen in 5 Gruppen darunter 2 asphärische Elemente. Sie sorgen für minimale Verzeichnung und Farbfehler sowie eine gleichmäßig hohe Schärfe bis in die Bildecken. Die 7 Blendenlamellen des Objektivs ergeben eine kreisförmige Blendenöffnung, die besonders bei größeren Öffnungen einen harmonischen Unschärfeverlauf des Hintergrunds bewirkt. Das LUMIX G 1,7/ 20mm II Asph. ist mit einem soliden Metallbajonett ausgestattet. Für eine kontrastreiche Bildwiedergabe ohne Reflexe oder Geisterbilder sorgt die Mehrschichtvergütung der Linsenelemente.

Preis und Verfügbarkeit

Das LUMIX G 1,7 / 20mm II ASPH. wird ab Ende Juli 2013 im Handel erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 399,- Euro.

• Four Thirds™ und Micro Four Thirds™, und die Four Thirds- und Micro Four Thirds-Logos sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken der Olympus Imaging Corporation in Japan,, den USA, der EU und anderen Ländern.

Technische Daten

| OBJEKTIV | LUMIX G 20mm / F 1.7 ASPH. |
| --- | --- |
| Anschluss | Micro-Four-Thirds-Bajonett |
| Bildwinkel diagonal | 57° |
| Brennweite | 20mm (entsprechend 40mm bei 35mm-KB) |
| Blendenbereich | F 1,7 |
| Blendenaufbau | 7 Lamellen, kreisrunde Öffnung |
| Kleinste Blende | F 16 |
| Kürzeste Entfernung | 20cm |
| Abbildungsmaßstab | max. 0,13x (entsprechend 0,25x bei 35mm-KB) |
| Objektivkonstruktion | 7 Linsen in 5 Gruppen (2 asphärische) |
| Filterdurchmesser | 46mm |
| Durchmesser x Länge | 63mm Ø x 25,5mm (Vorderkante bis Bajonettauflagefläche) |
| Gewicht | ca. 87g |
| Standard-Zubehör | Frontdeckel, Rückdeckel, Tragebeutel |

Stand: Juni 2013. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Über Panasonic:
Die Panasonic Corporation ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischer Produkte in den drei Geschäftsfeldern Consumer, Components & Devices sowie Solutions. Der in Osaka, Japan, ansässige Konzern erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende 31. März 2012) einen konsolidierten Netto-Umsatz von 7,85 Billionen Yen/72 Milliarden EUR. Die Aktien des Konzerns sind an den Börsen in Tokio, Osaka, Nagoya und New York (NYSE: PC) notiert. Der Unternehmensvision entsprechend will Panasonic bis zum Jahr 2018 – dem 100-jährigen Firmenjubiläum – das weltweit führende Unternehmen für grüne Innovationen in der Elektronikindustrie werden. Weitere Informationen über das Unternehmen sowie die Marke Panasonic und dessen Nachhaltigkeitsengagements finden Sie unter http://www.panasonic.net.

Bei Veröffentlichung oder redaktioneller Erwähnung freuen wir uns über die Zusendung eines Links oder Belegexemplars.

Weitere Informationen: 
Panasonic Deutschland 
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15
22525 Hamburg

Ansprechpartner für Presseanfragen: 
Michael Langbehn 
Tel.: 040 / 8549-0
Email: presse.kontakt@eu.panasonic.com